## Slide 1
基于ARM嵌入式的离线声纹识别系统
soundwalker：嵌入式声纹锁的设计与双路线实现
汇报人：宋品豪、张振哲、张恒玮
2026年6月
点击查看演示视频

## Slide 2
01
项目背景与技术路线总览
实验核心要求
ARM嵌入式Linux平台离线声纹注册与识别
核心算法必须在嵌入式平台本地完成，不可调用在线API
匹配成功模拟解锁操作，失败给出提示
涉及：语音信号采集 → 预处理 → 特征提取 → 模式匹配 → 输出
三条技术路线调研
路线①
MFCC + DTW
手工特征 + 时序对齐
≈85-92%
路线②
GMM + SVM
概率建模 + 判别分类
≈90-95%
路线③
Deep Embedding
神经网络自动学习特征
≈97%+
开发路径：调研 → PC原型对比 → 嵌入式实现
在PC上使用同一数据集、同一指标对比三条路线 → 用数据决定嵌入式实现方案
课题涉及的技术领域
语音信号采集
ALSA驱动
USB麦克风驱动
44100Hz采样率
信号预处理
降采样
端点检测(VAD)
预加重滤波
语音特征提取
MFCC / FBank
Mel尺度变换
DCT去相关
模式识别
DTW动态时间规整
余弦相似度度量
神经网络嵌入

## Slide 3
02
PC端快速原型实验——为什么要先做PC对比
嵌入式开发成本高
交叉编译、部署、调试周期长。必须在PC上先验证算法有效性，
用数据说话，再决定嵌入式实现哪条路线。
实验配置
数据集
LibriSpeech dev-clean (10人, 每人8-11条)
采样率
16kHz
MFCC
13维, 40个Mel滤波器
帧参数
25ms帧长, 10ms帧移
注册
3条语音/人
MFCC + DTW
传统方法：提取MFCC帧序列，DTW对齐后计算距离
纯Python，librosa MFCC + 手写DTW
GMM + SVM
统计学习：UBM通用背景模型 + SVM超平面分类
sklearn GaussianMixture + SVC
Deep Embedding
深度学习：预训练模型提取256维说话人嵌入
Resemblyzer VoiceEncoder
评估指标
准确率 (Accuracy)
正确识别比例
EER (等错误率)
FAR = FRR 时的错误率，越低越好
验证延迟
单次声纹验证所需时间
模型大小
参数存储空间占用

## Slide 4
02
实验结果——用数据决定嵌入式方案
指标 | MFCC + DTW | GMM + SVM | Deep Embedding | 最佳
准确率 | 80.8% | 96.3% | 93.8% | GMM+SVM ✓
EER | 26.5% | 2.8% | 5.3% | GMM+SVM ✓
验证时间(单次) | ~280ms | ~8ms | ~65ms | GMM+SVM ✓
模型大小 | ~480KB | ~25KB | ~10KB | Deep Embedding
GMM+SVM PC上最优，但嵌入式部署接连碰壁
① EM算法移植
GMM训练的迭代求解（E步/M步交替、收敛判断）在C中实现量极大，且sklearn有高度优化，C版本精度难保证
② UBM环境不匹配
UBM基于LibriSpeech（英语、录音室、16kHz标准），部署环境是USB麦克风（中文、环境噪声、44.1k→16k降采样链）
③ MAP自适应失效
MAP需要充足数据做贝叶斯修正。3秒注册语音帧数太少，自适应后GMM几乎退化为UBM，无法区分说话人
④ SVM负样本缺失
SVM训练需要冒名者语音作为负类。部署时无法预知哪些人是"冒名者"，训练的SVM没有判别意义
⑤ 无嵌入式GMM库
CMSIS-DSP有MFCC但没有GMM。LIBSVM虽支持SVM推理，但缺少GMM-UBM的完整C实现
最终决定：放弃GMM+SVM的嵌入式移植，两版并行实现
v1 (DTW版)：MFCC + 余弦距离DTW，纯C零依赖，透明保底
v2 (CAM++版)：sherpa-onnx + CAM++神经网络嵌入，预训练模型更鲁棒

## Slide 5
03
方案一：MFCC + 余弦距离DTW
把语音切成20ms一帧 → 每帧提取13个MFCC系数 → DTW对齐两段语音的帧序列 → 余弦距离衡量相似度 → 阈值判决
USB Mic
44100Hz
→
预加重
α=0.97
→
MFCC
2048FFT
13维
→
VAD
RMS>0.01
→
余弦
DTW
→
双阈值
判决
关键技术决策
为什么用余弦距离不用欧氏距离？
欧氏距离由能量主导——同一个人大声和小声说话，欧氏距离很大但其实是同一人。余弦距离关注向量方向，对音量不敏感。
为什么不做CMVN归一化？
CMVN会将每段语音的MFCC均值拉平到零，这会抹掉说话人之间的差异。实验验证不做CMVN的余弦距离效果更好。
双阈值策略怎么工作？
DTW距离<0.30 → 直接匹配。0.30~0.70之间 → 用MFCC均值余弦相似度辅助判决（>0.7则匹配）。保证变声场景不被误拒。
MFCC特征——模拟人耳听觉特性
预加重→分帧→加汉明窗→FFT→Mel滤波器组(40个)→对数→DCT→13维系数
Mel尺度模仿了人耳"低频分辨力强、高频分辨力弱"的特性。DCT将Mel滤波器组的相关系数压缩到前13个，兼顾信息保留与维度控制。
参考：[1]苏学军等, 基于STM32的语音声纹识别系统设计, 2020; [2]王华朋等, MFCC提取方法研究, 2008

## Slide 6
03
方案一：v1 嵌入式实测数据
测试场景 | DTW距离 (d) | 判决结果 | 阈值 | 可靠性
同人正常说话 | 0.15 ~ 0.28 | 匹配 ✅ | < 0.30 | 稳定
同人重复注册 | 0.18 ~ 0.25 | 匹配 ✅ | < 0.30 | 稳定
同人变声/怪叫 | 0.31 ~ 0.38 | 模糊 ⚠️ | > 0.30 | 需余弦辅助
不同人说话 | 0.40 ~ 0.65 | 拒绝 ✅ | > 0.30 | 区分度好
静音/不说话 | > 0.80 | 拒绝 ✅ | VAD过滤 | 可靠
环境噪声 | 0.35 ~ 0.50 | 拒绝 ✅ | > 0.30 | 有效
距离分数分布（值越小越匹配）：
0.00
0.30 (阈值)
0.40+
✓ 优势
纯C实现，零外部依赖
算法完全透明可审计
推理延迟仅~200ms
✗ 不足
变声场景d=0.31~0.38处于模糊带
13维MFCC信息量有限
对噪声比神经网络敏感

## Slide 7
04
方案二：sherpa-onnx + CAM++ 神经网络嵌入
用预训练神经网络把整段语音压缩成一个512维的"声纹指纹"向量，然后比较两个向量的余弦相似度
处理流程
PCM 44100Hz
→
sherpa-onnx
→
CAM++ 网络
→
512维嵌入
→
余弦相似度
→
≥0.55判决
为什么选 CAM++？
INTERSPEECH 2023 发表，说话人验证SOTA模型
引入上下文注意力机制（CAM）聚焦说话人判别性特征
AAM-Softmax损失函数：增大类间间距、缩小类内间距
512维嵌入远超13维MFCC的信息容量
为什么选 sherpa-onnx？
11K stars 开源项目，生产级声纹识别管线
C API 直接调用，降采样+FBank+ONNX推理一站式
ARM64 预编译，RPi5上推理延迟~500ms
基于VoxCeleb+中文数据集的预训练模型，开箱即用
CAM++ 网络架构
FBank
80维
→
Conv1D
80→512
→
SE-Res2Block
×3
→
ASP
统计池化
→
FC
512→512
→
AAM-
Softmax

## Slide 8
04
方案二：v2 嵌入式实测数据
测试场景 | 余弦相似度 (cos) | 判决结果 | 阈值 | 可靠性
同人正常说话 | 0.80 ~ 0.95 | 匹配 ✅ | ≥ 0.55 | 稳定
同人重复注册 | 0.78 ~ 0.92 | 匹配 ✅ | ≥ 0.55 | 稳定
同人变声/怪叫 | 0.30 ~ 0.40 | 拒绝 ✅ | < 0.55 | 清晰
不同人说话 | 0.10 ~ 0.30 | 拒绝 ✅ | < 0.55 | 出色
静音/不说话 | < 0.10 | 拒绝 ✅ | VAD+嵌入 | 可靠
环境噪声 | 0.15 ~ 0.35 | 拒绝 ✅ | < 0.55 | 抗噪
质的飞跃——变声场景对比
v1 DTW：变声 d=0.31~0.38 → 模糊带，无法可靠判决
v2 CAM++：变声 cos=0.30~0.40 → 清晰拒绝，远低于0.55阈值
核心优势
512维嵌入 vs 13维MFCC，信息量40倍
变声场景从"模糊"到"清晰拒绝"的质变
神经网络自动学习抗噪特征
不同人说话cos=0.10~0.30，区分度出色
余弦相似度分布示意（值越大越匹配）
变声/噪声/不同人
0.55
同人

## Slide 9
05
系统架构——从算法到产品的工程闭环
交互层
彩色终端UI · 录音进度条 · 分数可视化 · 开锁倒计时
业务层
声纹注册 · 声纹验证 · 用户管理 · 阈值判决
算法层
MFCC提取(v1) / CAM++ ONNX推理(v2) · 余弦相似度/DTW
驱动层
ALSA音频采集 · SQLite存储 · UART TTS驱动
硬件层
树莓派5 · USB麦克风(PCM2902) · TTS模块 · SD卡
项目结构
embed/ v2 (sherpa-onnx) — main.c + CAM++ 嵌入 + SQLite
embed_v1/ v1 (MFCC+DTW) — main.c + 余弦DTW
tts/ SNR9816TTS驱动

## Slide 10
05
TTS 语音播报模块——嵌入式项目不能只有屏幕
SNR9816TTS 模块
通信接口
UART, 115200 8N1
编码方式
UTF-8 直传
控制命令
[m0~9]音色 [v0~9]音量 [s0~9]语速 [t0~9]语调
设备路径
/dev/ttyUSB0 (USB-TTL适配器)
默认配置
女声[m0] 音量2 语速4 语调6
驱动设计要点
80ms 状态查询超时
200ms ACK等待——收发确认
800ms 忙碌上限——不拖慢主程序
操作前tcflush——防止串口残留数据干扰
静默失败——模块离线时程序正常运行
栈分配帧缓冲——512B无malloc
语音播报全流程覆盖
触发事件 | 播报内容 | 触发位置
程序启动 | "系统启动，声纹锁就绪" | main() 初始化完成
注册开始 | "请说出你要注册的语音" | do_enroll() wait_enter前
注册成功 | "注册成功" | 数据库写入成功
注册失败 | "注册失败，请重试" | 各失败出口
验证开始 | "请说出你的语音口令" | do_verify() wait_enter前
验证通过 | "验证通过" | 与模板匹配成功
验证失败 | "验证失败，请重试" | 不匹配处
开锁 | "五、四、三、二、一" | countdown循环
锁定 | "已锁定" | 倒计时结束
退出 | "系统关闭" | main() 退出前

## Slide 11
06
两版方案总对比
对比维度 | v1: MFCC + 余弦DTW | v2: sherpa-onnx + CAM++
特征维度 | 13 维 MFCC | 512 维神经网络嵌入
匹配方式 | 帧序列DTW时序对齐 | 向量空间余弦距离
同人正常 | d=0.15~0.28 匹配 ✅ | cos=0.80~0.95 匹配 ✅
同人变声 | d=0.31~0.38 模糊带 ⚠️ | cos=0.30~0.40 清晰拒绝 ✅
不同人 | d=0.40~0.65 正确拒绝 ✅ | cos=0.10~0.30 正确拒绝 ✅
环境噪声 | d=0.35~0.50 较敏感 ⚠️ | cos=0.15~0.35 自动抗噪 ✅
推理延迟 | ~200ms ✅ | ~500ms ⚠️
外部依赖 | 零依赖，纯C ✅ | sherpa-onnx + 27MB模型 ⚠️
可解释性 | 完全白盒，可审计 ✅ | 神经网络黑盒 ⚠️
代码量 | 手写~2000行C | ~800行 + API调用
论文引用 | MFCC标准[1][2] + DTW经典 | CAM++ INTERSPEECH 2023
结论
v2 (CAM++嵌入) 在鲁棒性上全面优于 v1 (DTW)，尤其变声和噪声场景有质的提升。v1 的价值在于零依赖、全透明，适合资源受限或需要算法审计的场景。

## Slide 12
总 结
01
实现了完整的离线声纹锁系统
ARM嵌入式Linux平台，音频采集→特征提取→模板匹配→语音播报全流程闭环。两条技术路线并行，同一硬件平台上给出定量对比数据。
02
验证了深度嵌入方法的优越性
CAM++神经网络嵌入 (512维) 在变声、噪声场景下显著优于传统 MFCC+DTW (13维)。变声场景从"模糊带"到"清晰拒绝"，体现了深度学习在声纹特征表达上的本质优势。
03
完整的工程实践链路
从算法调研（三条路线）→ PC原型对比（定量数据驱动决策）→ 集成ALSA驱动、SQLite、SNR9816TTS语音播报，体现了嵌入式系统的工程完整性。
后续工作：活体检测（防录音重放） | 模型量化（延迟500ms→<200ms） | 低功耗平台移植（ESP32-S3）

## Slide 13
Q & A
感谢聆听，欢迎提问
参考文献：[1] 苏学军等, 电子测量技术, 2020 [2] 王华朋等, 公安大学学报, 2008 [3] CAM++, INTERSPEECH 2023
点击查看演示视频